## Slide 1
Peter von Ballmoos, Guillaume Prévôt, Etienne Parizot Sylvie Dagoret, Christophe de la Taille [et toute la collaboration JEM-EUSO !]
Bilan préliminaire de la campagne de Timmins 2014
EUSO-Ballon
CNES — 6 novembre 2014

## Slide 2
100 MeV
1021 eV
~ 1 particle/m2/second
Energy
Flux
~ 1 particle/m2/year
~ 1 particle/m2/billion year!
The cosmic ray energy spectrum
Ultra-high-energy cosmic rays (UHECRs)

## Slide 3: How JEM-EUSO works
“extensive air shower”
Detect UHECR-induced showers through the fluorescence light generated in the atmosphere
UV fluorescence spectrum
~100 billion particles!
1 cosmic ray

## Slide 4: The instrument

## Slide 5: The focal Surface
Elementary Cell (EC)
2 × 2 = 4 PMTs (flat)
Photo-Detection Module (PDM)
3 × 3 = 9 EC (curved)
Focal surface (FS)
137 PDM = 4932 PMT = 315 648 pixels
MAPMT (Hamamatsu)
8×8 = 64 pixels

## Slide 6
Le PDM (Photo-Detection Module)

## Slide 7
137 PDM
1 PDM
JEM-EUSO
EUSO-Balloon
(photo-detection module)
EUSO-Balloon aka “a-EUSO”

## Slide 8: EUSO-Balloon’s mission
Aim: make significant progress towards UHECR observation from space
Data on the UV background and its space/time variability
Technology demonstration
Observation of artificial transient events
laser shots + LED + Xenon flashers (US/NASA)
• intensity
• space and time variability
• influence of the type of ground (albedo)
Additional instruments: infrared camera, NIST, Geiger counter, GoPro
Pathfinder to JEM-EUSO
International collaboration work demonstration

## Slide 9: The EUSO-Ballon mission
Fresnel optics
Compact Electronics
  2304 channels in a small volume!
400 000 images / second

## Slide 10: A tough challenge!
Very tight schedule
  Kick-off & Key Point Octobre 2011  flight August 2014
Complex instrument
  Optics, electronics
  Many channels in a very small volume
  Space constraints
  Many interfaces
  Many countries
Shared cost
NB: very efficient project management!
  Some key subsystems to the charge of the JEM-EUSO collaboration

## Slide 11: Difficulties… overcome!
Very little time to find solutions!
  Key Point October 2011
  Phase A: January 2012 – May 2012
  Critical design review: December 2012
  Flight acceptance review: 4th June 2014
  Flight (Timmins, Ontario) : 24th August 2014
South Korea
  PDM board!
  Workpackage taken over by APC!
  Aera Jung…
Mexico
  House Keeping…
(+ late delivery of HVPS, etc.)
(+ people changes…)
Nevertheless, we kept the schedule and the budget!

## Slide 12: 18 Dec. 2012 - Critical Design Review
4 June 2014 - Flight Acceptance Review
14 Sept. 2011 - phase A kick-off

## Slide 13: EUSO-Balloon’s instrument

## Slide 14
7 March 2014 - thermal vacuum test at SIMEON

## Slide 21
eusoballoon decisional matrix 11.7.2014
Pre-flight review… GO!

## Slide 22: Instrument OK
Mais tout à fait performant (dans les spécifications pour le vol)!
Pas parfait:
  Lentille L2 non conforme  supprimée
  Trigger de gerbe non implémenté  pas grave
  Pixels manquants sur la surface focale: certains PMTs moins bons (coût des PMTs  tri limité), tenue en tension  gain réduit (délais trop courts)…
Restait à réussir la campagne… !

## Slide 23: Ready for the flight!

## Slide 24: The flight
August 24th–25th, 2014 (Timmins, Ontario)

## Slide 25: Conditions exceptionnelles
Longue nuit au plafond
   prise de données dans diverses configurations
Alternance nuages / ciel dégagé
Récupération de l’instrument… imprévue, mais finalement avantageuse !
Excellente coordination avec l’hélicoptère
Données complètes et de très bonne qualité

## Slide 26: EUSO-Balloon + helicopter

## Slide 27: Atterrissage ?

## Slide 28: Atterrissage ?

## Slide 29: Atterrissage ?

## Slide 30: Les données
Assurance de qualité dès le début de la prise de données
1ère image:
NB: liveblogué sur Facebook et twitter!
HK: OK
Températures: OK
Télémétrie: OK
 Procédure nominale pour le « data taking ».
• envoi de s-curves
• envoi de « petits fichiers » OK (~1% des données  ça aurait été suffisant pour un succès!)
 Nombreux followers à travers le monde!

## Slide 31: "Quick look" pendant le vol
Jubilation !
Observé par hasard, dans le petit échantillon de données envoyées par télémétrie :
v = c !

## Slide 32: Première lumière de la caméra IR

## Slide 33: Dernière lumière de la caméra IR

## Slide 34: Analyse des données… en cours !
Organisation « offensive »
  Analysis meetings (1er à l’IRAP: ~50 personnes; 2nd à l’APC: idem!)
  Task force identifiée (resp. Mario Bertaina et Luis del Peral)
  9 working groups avec chacun 2 convenors
 nombreux articles à venir
  Objectif important : ICRC 2015 ! (+ autres conf.)
  NB: déjà un « highlight talk » à la conf. UHECR 2014 (octobre)
NB: trigger a posteriori
  Application du trigger sur les données brutes !

## Slide 35: Événement trigger a posteriori

## Slide 36: Événement laser

## Slide 37: Événement laser

## Slide 38: Événement laser

## Slide 39: Événement laser

## Slide 40: Événement laser

## Slide 41: Événement laser

## Slide 42: Événement laser

## Slide 43: Événement laser

## Slide 44: Événement laser

## Slide 45: Événement laser

## Slide 46: Événement laser

## Slide 47: Nombreux articles à venir
  Calibration absolue PDM
  Efficacité du système optique (throughput, PSF, champ: comparaison avec les simulations)
  Détection et reconstruction des événements lasers et flashers
  Altitude des nuages: application des algorithmes aux données de vol (+ comparaison avec les données météo locales)
  Bruit de fond UV et variabilité
  Serendipity: événements atmosphériques, météores, avions… rayons cosmiques ! ( limites?)
  Étude comparative de différents (compte tenu du bruit de fond mesuré et des simulations de gerbes)
  Acceptance en fonction de E (déduite des mesures de background UV)
  Prédiction de taux de comptage pour un vol long
  (+ exploitation compteur Geiger  RC + radioactivité naturelle  projet étudiant ?)

## Slide 48: Retours presse
  Newsletter de l’APPEC
  Double page dans l’hebdomadaire « Le Point » !
  Article dans Scientific American !
  + Espagne, Pologne, Etats-Unis…
  Blog argentin de très grande audience sur les ballons stratosphériques

## Slide 49: Retours presse

## Slide 50: Retours presse
  Double page dans l’hebdomadaire « Le Point » !

## Slide 51: Retours presse

## Slide 52: Retours presse

## Slide 53: La suite ?
Préparer un deuxième vol !
  Idéal: vol long, avec un objectif majeur : détecter des gerbes !
   sollicitation de la NASA pour une vol en 2016 en Nouvelle-Zélande
  Intérêt pour un vol au-dessus de l’eau  Aire-sur-Adour ?
TurLab ? (à Turin)
  Simulation de divers sols + nuages + tests de triggers + optimisation…
JEM-EUSO
  Renforcement considérable de la dynamique aux Etats-Unis:  proposal à la NASA: SALMON-2
  Également intéressant pour un vol plus court: trigger + tests SiPM + gamma dynamique étendue (ASIC)
  NB: positionnement très encourageant de l’A.S.I. (+ USA !)
Mini-EUSO: mission acceptée (ASI + ROSCOSMOS)  vol en 2017
   CNES?
KLYPVE-EUSO: Russie + Japon (proposal JAXA accepté)

## Slide 54
Message de l’ASI, faisant suite aux informations très positives côté NASA, en vue de la préparation du proposal « JEM-EUSO »

## Slide 55: Poursuivre la voie spatiale…
Renforcement très net de la voie spatiale pour les UHECRs
  Soutien fort et toujours croissant de la communauté scientifique internationale
  Grand intérêt des agences concernées pour un instrument UHECR sur l’ISS (mais la question du financement reste ouverte)
Grand succès d’EUSO Ballon et du CNES
  Le CNES a été leader de cette phase clé
   grande visibilité et reconnaissance au niveau international
Les équipes françaises ont montré leur efficacité, solidité et sérieux
Soutien à un second vol fortement souhaité
  Délais tenus, budget tenu !
  Mission difficile : nombreuses interfaces, nombreux pays, planning de développement extrêmement court (surtout pour du quasi spatial), défaillances surmontées…
  Calendrier serré côté NASA  requête pour vol 2016 dès décembre 2014
  Peut-on obtenir dès maintenant un message de principe de la part du CNES?
Pour la suite… merci d’envisager le maximum pour mini-EUSO et JEM-EUSO!

## Slide 56
“Cosmic Ray Observatory on the ISS”
AMS Launch
May 16, 2011
ISS-CREAM
Sp-X Launch 2014
JEM-EUSO
Launch Tentatively
planned for 2017
CALET on JEM
HTV Launch 2014
“Cosmic Ray Observatory on the ISS” (?)

## Slide 57: Merci le CNES !
C’est Notre Espace Scientifique